## Slide 1
TALLER 1 · INFRAESTRUCTURA TI
Diseño y presupuesto de una
infraestructura de red
Edificio corporativo de cinco pisos · 400 usuarios
Benjamín Peña · Francisco Morales · Julián Pacheco · Martín Burgos · Matías Muñoz
Docente: Eduardo Correa Marchant · NRC 8485 · Septiembre 2026
GRUPO 6
Notes: Buenos días. Somos el grupo del NRC 8485 y vamos a presentar el diseño de infraestructura de red para un edificio corporativo de cinco pisos y 400 usuarios.

## Slide 2
El problema y los requerimientos
Un edificio nuevo, sin ningún diseño de red previo
Cinco pisos habilitados para actividades administrativas y profesionales.
80 usuarios por piso, 400 en total, con conectividad cableada e inalámbrica.
No existe diseño de infraestructura: todo debe definirse desde cero.
Los antecedentes solo fijan pisos y usuarios; el resto es decisión de diseño.
A DETERMINAR POR EL EQUIPO
Puntos de red
¿cuántos y dónde?
Tecnología de cableado
¿Cat 5e, 6, 6A o fibra?
Equipamiento de red
¿cuántos switches?
Backbone entre pisos
¿qué medio y capacidad?
Access Points
¿cuántos por piso?
Presupuesto
¿cuánto cuesta todo esto?
Taller 1 · Infraestructura TI · NRC 8485 · Grupo 6
2
REQUERIMIENTOS DERIVADOS DEL CASO
Conectividad
80 usuarios por piso, puestos reubicables
Cobertura WiFi
Continua, con itinerancia entre pisos
Interconexión
Alta capacidad entre los cinco pisos
Segmentación
Aislar corporativo, invitados y sistemas
Disponibilidad
Tolerar falla de equipo, enlace o energía
Crecimiento
Escalar sin rehacer el cableado
Notes: El enunciado entrega muy pocos datos cerrados: pisos y usuarios. Todo lo demás lo tuvimos que determinar con criterios técnicos, y eso es justamente el trabajo.

## Slide 3
Dimensionamiento
Los números que gobiernan todo el diseño
192
salidas Cat 6A por piso
960 en el edificio
144
puertos activos por piso
3 switches de 48 puertos
6
Access Points por piso
30 en el edificio
12
hilos de fibra OM4
por piso hacia el núcleo
Cómo llegamos a las 192 salidas
80 puestos × 2 salidas (mínimo ANSI/TIA-568) = 160
+ 6 AP, 4 cámaras IP, 2 control de acceso, 4 impresoras y salas = 176
+ 16 de reserva cableada = 192, es decir 4 patch panels de 48 puertos
Taller 1 · Infraestructura TI · NRC 8485 · Grupo 6
3
Notes: La cifra clave es 192 salidas por piso. No es arbitraria: sale del mínimo normativo de dos salidas por puesto, más los dispositivos del edificio, más una reserva, y cierra justo en cuatro patch panels de 48.

## Slide 4
Selección del cableado y normativas aplicadas
Cuatro alternativas evaluadas, dos adoptadas · cada norma traducida a una cifra concreta del diseño
Característica | Cat 5e | Cat 6 | Cat 6A | Fibra OM4
Ancho de banda | 100 MHz | 250 MHz | 500 MHz | 4.700 MHz·km
Velocidad a 100 m | 1 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 10–100 Gbps
Distancia del canal | 100 m | 100 m | 100 m | 400 m a 10 G
Soporte PoE++ | Limitado | Aceptable | Óptimo | No aplica
Costo relativo | 1,0 | 1,4 | 2,1 | 3,0
Vida útil estimada | 5–8 años | 8–12 años | 15–20 años | +20 años
Cableado horizontal: Cat 6A
10GBASE-T en los 100 m del canal, mejor disipación bajo PoE++ y el doble de vida útil que Cat 6.
Backbone vertical: fibra OM4
400 m a 10 Gbps, inmunidad electromagnética total y desacople eléctrico entre pisos.
Taller 1 · Infraestructura TI · NRC 8485 · Grupo 6
4
ANSI/TIA-568: 2 salidas por puesto y canal de 100 m · ANSI/TIA-569: TR de 3,0 × 2,6 m · ISO/IEC 11801: Clase Eᴀ en el canal · IEEE 802.11ax: WiFi 6 de alta densidad
Notes: Comparamos las cuatro alternativas. Descartamos Cat 5e y Cat 6 porque no garantizan 10 gigabit en toda la planta. El cableado es lo más caro de rehacer, así que privilegiamos vida útil.

## Slide 5
Arquitectura de la red
Jerarquía de dos capas con núcleo colapsado redundante
Taller 1 · Infraestructura TI · NRC 8485 · Grupo 6
5
Notes: Núcleo colapsado en la sala de equipos del piso 1 y capa de acceso en cada piso. Cada piso llega al núcleo por dos enlaces de 10 gigabit en fibra, uno a cada switch de core.

## Slide 6
Diseño físico del piso tipo
Salidas, canalizaciones y cuarto de telecomunicaciones
Decisiones del plano
TR en el núcleo central: el enlace más largo queda bajo los 90 m
Escalerilla de 300 mm por los pasillos, sobre cielo falso
Derivaciones en ducto EMT hacia cada área de trabajo
Contiguo al shaft vertical: acorta el backbone
Taller 1 · Infraestructura TI · NRC 8485 · Grupo 6
6
Notes: El plano es idéntico en los cinco pisos. Lo importante es la ubicación del cuarto de telecomunicaciones: al centro, para que ningún enlace supere los 90 metros.

## Slide 7
Diseño de la red inalámbrica
Seis Access Points por piso, dimensionados por capacidad
Criterio de capacidad
80 usuarios × 2,0 dispositivos = 160 clientes
160 ÷ 30 por radio de 5 GHz = 6 AP
Por cobertura bastarían 5 AP; rige el criterio más exigente.
Seguridad inalámbrica
WPA3-Enterprise con 802.1X y RADIUS
802.11w obligatorio y detección de AP no autorizados
Invitados en VLAN aislada con portal cautivo
Taller 1 · Infraestructura TI · NRC 8485 · Grupo 6
7
Notes: Dimensionamos por capacidad y no solo por cobertura. En oficinas densas, celdas grandes con muchos clientes compitiendo rinden peor que celdas chicas con menor potencia.

## Slide 8
Backbone vertical y cuarto de telecomunicaciones
Estrella jerárquica desde el SER del piso 1 · 12 hilos OM4 por piso y segmentación por VLAN en cada nivel
Taller 1 · Infraestructura TI · NRC 8485 · Grupo 6
8
Notes: Cada TR se conecta directamente a la sala de equipos, sin encadenar pisos: así la falla de un piso intermedio no deja sin servicio a los de arriba. El rack deja 16U libres, un 38 por ciento.

## Slide 9
Presupuesto de implementación
Precios de referencia del mercado chileno, septiembre de 2026 · con comparación económica de las alternativas
$ 207,1 M
inversión total
con contingencia e IVA
$ 517.762
por usuario
400 usuarios
$ 215.734
por salida instalada
960 salidas
Taller 1 · Infraestructura TI · NRC 8485 · Grupo 6
9
Notes: La inversión total llega a 207 millones de pesos, unos 224 mil dólares. La electrónica de red es el 34 por ciento y el cableado horizontal el 22.

## Slide 10
Conclusiones
Rendimiento
1 Gbps por puesto, con capacidad de 10 Gbps sin recablear, y 20 Gbps agregados por piso hacia el núcleo.
Escalabilidad
16 salidas de reserva y 47 % de holgura de puertos por piso, 8 hilos de fibra y 16U libres por rack.
Seguridad
Segmentación por VLAN, 802.1X en cada puerto, WPA3-Enterprise y un perímetro con firewall redundante.
Costo
$ 207.104.695 en total, $ 517.762 por usuario, con cada decisión cara evaluada frente a su alternativa.
Las normas no quedaron en el marco teórico: cada una determinó una cifra concreta del diseño.
Notes: Cerramos con los cuatro criterios que pedía el caso: rendimiento, escalabilidad, seguridad y costo. Y con la idea que nos parece más importante: las normas mandaron sobre el diseño.